Телевизор BBK LEM 3258 FDTC

Регулировка размеров изображения.

- Включить телевизор.

- Настроить (включить) канал 1 – Москва (ОРТ).

- Нажимать на пульте кнопку ASPECT и установить режим 16:09.

- Нажать на пульте кнопку SOURCE.

- Без паузы нажать последовательно кнопки 2, 5, 8, 0.

- На экране слева появится таблица режима сервисных настроек:

- Кнопками на пульте ▲, ▼ выделить Просмотр и нажать Enter.

- Кнопками ▲, ▼ по очереди выделять H size и H pos, а кнопками ►, ◄ установить размер изображения по горизонтали так, чтобы границы изображения были симметричны вертикальным рамкам экрана и прикасались к ним или слегка заходили за них. Ориентировочно это H size = 14 и H pos = 0.

- Кнопками ▲, ▼ по очереди выделять V size и V pos, а кнопками ►, ◄ установить размер изображения по вертикали так, чтобы границы изображения были симметричны вертикальным рамкам экрана и прикасались к ним или слегка заходили за них. Ориентировочно это V size = 123 и V pos = 0.

- Нажать на пульте кнопку EXIT и выйти из режима заводских настроек.

- Пользуйтесь телевизором в режиме 16:09. Это оптимально.

- При необходимости укрупнить изображение кнопкой ASPECT переходите в режим Масштаб 1 или Масштаб 2, а для получения панорамного изображения – Панорама.

Панель T315HW07-V.8 XXXXG